Регулирующие вентили, тип REG 6-65

Вентили типа REG представляют собой угловые и проходные регулирующие вентили, которые в закрытом положении работают как обычные запорные вентили. Вентили изготовлены согласно жестким требованиям к качеству, предъявляемым к холодильным установкам международными сертификационными органами; тщательный расчет обеспечивает благоприятные параметры потока и точные линейные характеристики.

Вентили REG оснащены вентилируемым колпачком и имеют внутреннее обратное уплотнение, что позволяет заменить уплотнения шпинделя в условиях, когда клапан находится под давлением.

Преимущества

- Конструкция вентиля обеспечивает отличную регулировку.

- Внутреннее обратное седло, обеспечивающее замену уплотнения шпинделя действующего вентиля, т.е. под давлением.

- Вентиль легко разобрать для осмотра и возможного ремонта.

- Максимальное рабочее давление 40 бар

- В закрытом положении работает как обычный запорный вентиль.

- В соответствии с требованиями Директивы об оборудовании, работающем под давлением (Pressure Equipment Directive), и прочих международных  сертификационных органов материалом корпуса и крышки является холодостойкая сталь.

- Используя программу расчета промышленных холодильных установок Danfoss "DIRcalc™", можно рассчитать точные значения мощности и установочные параметры клапана для всех хладагентов

Технические данные

Хладагенты

Вентиль может использоваться для всех распространенных не воспламеняющихся хлада-

гентов, включая R717, а также не вызывающих коррозию газов/жидкостей в зависимости от совместимости с герметизирующим материалом. Не рекомендуется использование для воспламеняющихся углеводородов.

Температурный диапазон:

-50/ +150 °C

Диапазон давлений

Вентиль рассчитан на работу в таких условиях:

Максимальное рабочее давление 40 бар.

Испытание на прочность: 80 бар.

Испытание на герметичность: 40 бар.

Коэффициенты расхода

Коэффициенты расхода для полностью

открытых вентилей: kv от 0,17 до 81,4 м3/ч