Термостатические расширительные вентили «Данфосс»

Компания «Данфосс» производит широкий диапазон термостатических расширительных вентилей для различных холодильных применений.

Более полувека ТРВ компании "Данфосс" являются эталоном на рынке термостатических расширительных вентилей.

Термостатические расширительные вентили  T/TE

Применяются в системах охлаждения, замораживания и кондиционирования воздуха

- Широкий температурный диапазон: 6 типов заправок термобаллона (3 для РНТ) обеспечивают любое необходимое применение

- Силовой элемент из нержавеющей стали

- Возможна версия с МОР

- Возможность подбора ТРВ требуемой производительности путем подбора сменного клапанного узла, что обеспечивает более эффективную работу холодильной системы в целом (энергосбережение)

Технические данные:

Номинальная мощность 	T2/TE2 от 0,5 до 15,5 кВт для R 22

TE5/55 от 19,7 до 356 кВт для R22

Максимальное рабочее давление: 34 бар (T2/TE2) и 22 (TE5/55)

Хладагенты: R 22, R 407C, R 134a, R 404A / R 507 и др.

Термостатические расширительные вентили ТU/TC

Изготовлены из нержавеющей стали. Соответствуют высоким гигиеническим требованиям пищевой промышленности

- Сменный клапанный узел и регулируемый перегрев

- Биметаллические штуцера: Пайка твердым припоем без дополнительного охлаждения

- Возможна версия с МОР

- Запатентованный термобаллон с двойным контактом: Быстрoe и легкое инсталлирование и высокая точность регулирования

- Возможно применение для реверсивного потока

Технические данные:

Номинальная мощность  	TU  от 0,6 до 16 кВт для R 22

ТС  от 17,5 до 26,5 кВт для R 22 (TCAE)

Максимальное рабочее давление

TUA/TUAE 34 бар

TUB/TUC 34 бар (42,5 бар для R 410A)

ТС  34 бар (42,5 бар для R 410A)

Хладагенты: 			R 22, R 407С, R 134a и R 404A / R 507, R 410A

Термостатические расширительные вентили TGE

Применяются в системах охлаждения, замораживания и кондиционирования воздуха

- Производительность: 4 – 50 TR 410A

- Новый цилиндрический термобаллон

- Лазерная сварка верхних частей (капиллярная трубка)

- Новый силовой элемент

- Медные патрубки

- Автоматизированная настройка перегрева

Технические данные:

Номинальная мощность  14 – 175 кВт для R410A

Максимальное рабочее давление: 46 бар

Хладагенты: R410A, R22, R407C, R134a, R404A, R507